Документация о закупке

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.  из единственного источника

1. Установленные Заказчиком требования к оказанию услуг

  - Общие сведения

Для оказания услуг в рамках Государственного контракта № 31-ВПН-2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 (ИГК 177082344640200000340), заключенного между Росстатом и ГМЦ Росстата (далее – Государственный контракт) требуется выполнить работы по ремонту помещений на 22 этаже здания Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44.

Ремонт помещений производится с целью приведения их в нормативное состояние для решения задач по созданию, вводу в эксплуатацию, обеспечению работоспособности и администрированию ЦОДФУ АС ВПН в соответствии с условиями ГК № 31-ВПН-2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 года на оказание услуг по подготовке к автоматизированной обработке и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I.

Учитывая крайне сжатые сроки (до 20.09.2020 г.) с целью недопущения несвоевременного или неполного исполнения Государственного контракта, что в свою очередь может явиться причиной внесения ГМЦ Росстата в Реестр недобросовестных поставщиков, ГМЦ Росстата необходимо осуществить закупку «Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44».

В соответствии с подпунктами 7.2.9. пункта 7.2. раздела 7  Положения о закупке товаров, работ и услуг Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), утвержденного  Приказом  ГМЦ Росстата от 11 декабря 2018 года № 99/50-П (в ред. Приказов ГМЦ Росстата от 27.09.2019 № 99/41-П, от 13.02.2020 № 99/15-П) возможно заключение договора ГМЦ Росстата способом прямой закупки  – у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

В целях получения ценовой информации в отношении вышеназванной закупки был осуществлен анализ ценовой информации: направлены запросы о предоставлении ценовой информации. Ответы были получены от трех потенциальных участников:

ФГУП УЭЗ Росстата предложило наименьшую стоимость на выполнение работ общей стоимостью 15 862 919 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 46 копеек, НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ ч.2.

ФГУП УЭЗ Росстата имеет многолетний опыт эксплуатационного и технического обслуживания зданий и помещений Федеральной службы государственной статистики, а также юридических и физических лиц.

ФГУП УЭЗ Росстата специализируется на следующих видах работ: строительство, эксплуатация, ремонт, реставрация, и реконструкция всех видов и типов строений, сооружений, объектов и зданий, в том числе производственных, инженерных сооружений и систем, проведение работ по установке и техническому обслуживанию систем противопожарной и охранной сигнализаций, автотранспортное обслуживание и эксплуатация транспортных средств для обеспечения деятельности  Федеральной службы государственной статистики и другие виды услуг.

Кроме того ФГУП УЭЗ Росстата является постоянным участником электронных торгов и регулярно заключает государственные контракты. На данный момент у ФГУП УЭЗ Росстата два действующих государственных заказа на сумму более 99 млн. рублей.

ФГУП УЭЗ Росстата зарекомендовало себя как надежный и добросовестный исполнитель, в штате организации имеет наличие квалифицированного персонала.

.

  - Цель закупки

Ремонт помещений производится с целью приведения их в нормативное состояние для решения задач по созданию, вводу в эксплуатацию, обеспечению работоспособности и администрированию ЦОДФУ АС ВПН в соответствии с условиями ГК № 31-ВПН-2020/ГМЦ-4 от 29.04.2020 года на оказание услуг по подготовке к автоматизированной обработке и по автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2020 г., этап I.

  - Основные требования к выполняемым работам

## Состав и содержание

Исполнитель должен выполнить строительно-монтажных работ по объекту: Здание Федерального государственного унитарного предприятия Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата), 22 этаж, расположенного по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 в соответствии с объемом, указанном в «Ведомости объема работ» (Приложении № 1 к Договору) и «Ведомости материалов» (Приложение № 2 к Договору)

## Выполнить работы с использованием собственных материалов.

      - Производить доставку материалов, конструкций, комплектующих изделий и т.д. к месту их монтажа, осуществлять все разгрузочные, погрузочные работы своими силами и за свой счет, а также складирование и хранение материалов. Осуществлять приемку и охрану всех материалов  и инструментов  за свой счет  и своими силами.

      - Нести ответственность за качество поставленных материалов и их соответствие представленным сопроводительным документам.

      - Информировать Заказчика в письменном виде о прибытии материалов на Объект (склад). При прибытии материалов предъявлять их представителю Заказчика с сопроводительной документацией (включая накладные, паспорта, сертификаты качества и соответствия, Инструкции по эксплуатации, упаковочные листы на каждую партию материалов, Сертификаты безопасности, Сертификаты пожаробезопасности, Сертификаты радиологической безопасности, Санитарные сертификаты, лицензии и т.п. в зависимости от номенклатуры поставляемых материалов для осуществления совместного входного контроля качества материалов, а так же по их количеству.

      - Производить входной контроль качества материалов с составлением соответствующей документации.

      - Ежедневно при производстве работ вести необходимые журналы, предусмотренные действующим законодательством РФ.

      - Устранять недостатки и дефекты, произошедшие по вине Подрядчика или субподрядчика, выявленные Сторонами в процессе производства работ, при приемке выполненных работ и/или в гарантийный период за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные Заказчиком.

      - Полностью нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, Объекта или его части до окончательной приемки всего комплекса работ Заказчиком и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик своими силами и за свой счет устраняет недостатки выполненных работ. Право собственности на поставленные по настоящему Договору материалы, а также на выполненные Подрядчиком работы переходит к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

      - При производстве монтажных работ обеспечивать за свой счет выполнение комплекса мероприятий по защите выполненных работ. В случае повреждения персоналом Подрядчика элементов, конструкций, материалов, Объекта, выполненных работ, в том числе субподрядными организациями, Стороны в течение двух дней с даты выявления повреждений составляют Акт, в котором устанавливается вина Подрядчика и сроки устранения Подрядчиком выявленных повреждений. Срок устранения Подрядчиком выявленных повреждений должен быть согласован с Заказчиком. Подрядчик не вправе отказаться от подписания вышеуказанного Акта, и обязан возместить Заказчику причиненный ущерб и устранить повреждения за свой счет и своими силами. В случае невыполнения Подрядчиком восстановительных работ в установленные сроки Заказчик вправе без ущерба своих прав заменить материалы, конструкции и устранить дефекты силами других организаций с удержанием стоимости восстановительных работ из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные работы.

      - По окончании производства работ выполнить испытания, пуско-наладочные работы, комплексное опробование Объекта с оформлением  актов, протоколов, отчетов и иной документацией в соответствии с требованиями НТД для последующей сдачи результата работ Заказчику.

      - По окончании работ  составить и передать Заказчику документацию в 4-х (Четырех) экземплярах с электронной копией.

  - Нормативные документы

1.4.1   Материалы, используемые Подрядчиком в рамках данного Договора, должны соответствовать действующим требованиям технических стандартов РФ (ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.) и/или требованиям производителей материалов, независимо от страны их происхождения, а также требованиям Заказчика.

1.4.2.  Подрядчик гарантирует, что материалы, используемые в рамках Договора, являются новыми, не были ранее использованы, не имеют морального и физического старения до момента их поставки на Объект Заказчика. Весь комплект измерительных средств должен быть зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения России и иметь соответствующий сертификат. Методика проверок должна быть аттестована органами Госстандарта и приложена к комплекту поставляемых материалов. Подрядчик гарантирует, что все используемые материалы не имеют брака,  каких-либо дефектов, в том числе проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании поставленных материалов в условиях фактического расположения Объекта Заказчика.

  - Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ

    - Приемка выполненных по настоящему Договору этапов работ осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и представления Подрядчиком комплекта документации.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, являющегося предметом закупки, ее количественных и качественных характеристик – в соответствии с Договором.

4. Место, условия и срок выполнения работ (исполнения Договора)

| Место выполнения работ: | Здание ГМЦ Росстата, 22 этаж, расположенное по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44 |
| --- | --- |
| Условия выполнения работ: | В соответствии с Договором |
| Срок выполнения работ: | - Начало: с момента подписания Сторонами настоящего Договора; - Окончание: не позднее 20 сентября 2020 года. |
| Срок действия Договора: | C даты заключения договора по 30.09.2020. |

5. Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота)

15 862 919 (Пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девятнадцать) рублей 46 копеек, НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ ч.2.

6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

Оплата по настоящему Договору осуществляется с лицевого счета Заказчика на лицевой счет Подрядчика, открытый Подрядчиком в порядке, установленном Федеральным казначейством.

После подписания настоящего Договора в течение 10 (Десяти) календарных дней перечисляет на основании счета Подрядчика на его счет аванс в размере 7 931 459 (Семь миллионов девятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 73 копейки, НДС не облагается в связи с применением исполнителем упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 НК РФ ч.2.

Окончательный расчет за выполненные работы по последней Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всего комплекса строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), сдачи Подрядчиком результата выполненных работ Заказчику, представления Подрядчиком комплекта документации, счета-фактуры и выставления соответствующего счета.

7. Порядок формирования цены Договора (цены лота)

Цена Договора включает в себя:

- все затраты Подрядчика на закупку, поставку и монтаж основных и вспомогательных материалов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;

- затраты Подрядчика на доставку всех необходимых  материалов, в том числе вспомогательных к месту монтажа;

- затраты Подрядчика на заработную плату;

- накладные расходы, командировочные расходы, прибыль Подрядчика, все пошлины и сборы;

- все работы, предусмотренные положениями настоящего Договора и приложениями к нему;

- пуско-наладочные работы;

- страхование Рисков;

- прочие затраты Подрядчика, необходимость производства которых может возникнуть у Подрядчика для исполнения обязательств по настоящему Договору.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям

Сведения об Исполнителе должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке

Запросы на разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

Предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в          закупке – не установлены.

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в            закупке – не установлен.