ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР № ____________

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы

системы контроля и управления доступом (СКУД)

г. Москва    	                            «___» __________ 2020 года

Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики  (ГМЦ Росстата), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Временно исполняющего обязанности директора Выскребенцева Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и приказа Росстата от 20.12.2019 № 87/кт, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили по итогам проведения открытого запроса котировок в электронной форме (Протокол заседания Единой комиссии по размещению заказов ГМЦ Росстата от «___» _______ 2020 г. № ____)  настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить и выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы контроля и управления доступом (СКУД)  (далее –оборудование) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору) по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование.

  - Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, свободно от прав третьих лиц.

  - Доставка оборудования Заказчику и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются транспортом и силами Поставщика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет ___ (______) рублей ___ копеек, включая НДС (20%), что составляет _______ (________) рублей __ копеек (указывается при наличии общей системы налогообложения у Поставщика).

  - Цена настоящего Договора включает все расходы на приобретение оборудования, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества оборудования в соответствии с установленным в Российской Федерации государственным стандартом, в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика,  а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

  - Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

  - Оплата оборудования производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 11 настоящего Договора: в размере 30% от стоимости Договора авансом в течении 5 (Пяти) дней после заключения Договора, остальные 70% – в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания Акта сдачи-приемки оборудования на основании счета, выставленного Поставщиком, и предоставления Счет-фактуры (при наличии общей системы налогообложения у Поставщика).

- ПОРЯДОК, СРОКИ, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Оборудование передается Заказчику в полном объеме, в момент передачи принадлежит Поставщику на праве собственности и не может быть заложенным, арестованным либо являться предметом исков третьих лиц.

  - Поставщик самостоятельно доставляет оборудование и выполняет работы по монтажу, пуско-наладке Заказчику по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Проверка соответствия всего оборудования требованиям Заказчика проводится по каждому пункту Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договора) и Технического задания (Приложении № 1 к настоящему Договору). Заказчик совместно с Подрядчиком проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого оборудования, сведениям, содержащимся в исполнительной документации. При обнаружении несоответствия требованиям Заказчика, Заказчик совместно с Поставщиком составляет акт с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня окончания монтажа и пуско-наладочных работ, обязан направить Поставщику подписанные: Акт сдачи-приемки оборудования и Акт ввода в эксплуатацию нового оборудования, которые являются основанием для оплаты по настоящему Договору, либо мотивированный отказ.

  - В случае отказа Заказчика от приемки оборудования в связи с необходимостью устранения недостатков оборудования или его частей, Поставщик обязуется в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня приемки оборудования устранить указанные недостатки за свой счет. Акт сдачи-приемки оборудования подписывается Заказчиком после устранения Поставщиком всех недостатков.

  - Во всех случаях, влекущих устранение недостатков или возврат оборудования Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования до момента фактического его возврата. Возврат (замена) оборудования осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием оборудования на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

  - Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) оборудования.

  - Право собственности и риск случайной гибели или порчи оборудования переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки оборудования Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.4. Договора.

  - Поставка оборудования должна включать в себя работы по его монтажу и пуско-наладке в указанном Заказчиком помещении, расположенном по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

  - Поставщик обязан обеспечить выполнение работ по монтажу и пуско-наладке оборудования из своих материалов, своими силами и средствами.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования должны выполняться с 9:00 до 18:00 по московскому времени, в рабочие дни Заказчика.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования в нерабочее время, выходные и праздничные дни не допускаются.

  - Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования должны выполняться единовременно с поставкой оборудования Покупателю.

  - К проведению работ по монтажу и пуско-наладке оборудования должны привлекаться только квалифицированные специалисты.

  - Требования к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, установлены действующими Строительными нормами и правилами (далее СНиП), сводами правил по строительству (далее СП), ведомственными строительными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПиН), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями (далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (далее ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами.

  - Во время выполнения работ обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:

      - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

      - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

      - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

      - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

      - СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

      - СП 76.13330.2011 «СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

  - Риск случайной гибели, травм и увечий работников Поставщика и/или сотрудников Заказчика, а также риск случайного повреждения имущества Заказчика, при выполнении работ, до приемки Заказчиком, несет Поставщик.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Стороны не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

  - Заказчик обязан:

- Принять работы по монтажу, пуско-наладке оборудования в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить его в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

- При приемке работ по монтажу и пуско-наладке оборудования проверить соответствие количества, качества и ассортимента оборудования требованиям, установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

- Соблюдать инструкции и правила эксплуатации оборудования, рекомендуемые производителем оборудования и Поставщиком, и использовать оборудование строго по целевому назначению.

  - Поставщик вправе:

- Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им предусмотренных настоящим Договором обязательств.

  - Поставщик обязан:

    - Своими силами произвести поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования свободным от любых прав третьих лиц в количестве и ассортименте в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору) и требованиями, указанными в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору), на первый этаж здания ГМЦ Росстата по адресу: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

    - Обеспечить следующие требования к поставляемому оборудованию:

      - Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и изготовлено в заводских условиях по сертифицированным технологиям с соблюдением всех необходимых технических норм и правил.

      - Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., установленным в Российской Федерации.

      - Упаковка оборудования должна обеспечивать целостность и сохранность при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

      - Маркировка оборудования должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя и дату выпуска.

    - Гарантировать качество и безопасность поставляемого оборудования в соответствии с действующими стандартами и сертификатами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    - Известить Заказчика о готовности к монтажным работам и поставки оборудования не позднее чем за 1 (Один) рабочий день по телефону: +7 (917) 307-80-88 в рабочие дни с 09.00 до 15.00.

    - В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи-приемки работ по монтажу и пуско-наладке оборудования, заменить  оборудование или его части, не соответствующих требованиям настоящего Договора, в том числе недоброкачественное (бракованное) и (или) поврежденное во время перевозки.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине нарушения условий выполнения настоящего Договора.

  - Стороны не вправе передавать права и обязанности по Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Поставщик несет ответственность за качество, количество и комплектность поставленного оборудования по настоящему Договору, должен обеспечить поставку качественного оборудования, соответствующего действующим стандартам и техническим условиям, и предоставлять по требованию Заказчика сертификаты соответствия и качества на поставляемое оборудование. Для проверки соответствия качества поставляемого оборудования требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Требования к качеству оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений по Договору.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов.

  - Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

  - Документ (свидетельство), выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

  - При наступлении обстоятельств непреодолимой силы  каждая Сторона должна не позднее 10 (Десяти) дней с момента наступления данного обстоятельства, известить о них в письменной форме другую Сторону с указанием данных о характере обстоятельств и приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

  - В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, и в этом случае ни  одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

- ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

  - Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

  - Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, рассматриваются Сторонами в течение 15 (Пятнадцати) дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

  - Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением Договора.

Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.

Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.

  - При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента ее получения, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения условий исполнения Договора.

  - Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Cторон, по решению Арбитражного суда г. Москвы или в связи с односторонним отказом одной из Cторон от исполнения Договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (включая п.1 ст.450, ст.523), а также иными правовыми актами, не несущими противоречий в отношении закупочной деятельности в рамках Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года.

  - Срок поставки оборудования, его монтаж и пуско-наладка должны быть выполнены в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

  - Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала в течение 5 (Пяти) дней. Уведомление считается полученным в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

  - В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения и иной информации, а также в случае реорганизации Сторона, у которой произошли данные изменения, обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

  - Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Договора осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

  - Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему Договору третьему лицу без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Передача прав и обязанностей по настоящему Договору правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передан Поставщику, а другой находится у Заказчика.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

Приложение № 1. Техническое задание;

Приложение № 2. Спецификация.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата) ИНН 7719026593, КПП 771901001 Юридический адрес: 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Почтовый адрес: 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д. 44. Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва БИК 044525600 К/с 30101810300000000600 Р/с 40502810300130000067 ОГРН 1027739185968, ОКПО 29360200, ОКВЭД 2 63.11, ОКТМО 45314000 Временно исполняющий обязанности директора ________________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: __________________/ / М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение № 1 к Договору № ________ от «___» _______________ 2020 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы

системы контроля и управления доступом (СКУД)

  - Заказчик

1.1. Заказчик – Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

Юридический адрес: Россия, 105679, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Почтовый адрес: Россия, 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.

Официальный сайт ГМЦ Росстата:  www.gmcgks.ru.

1.2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

  - Место, срок и условия оказания услуг

# 2.1. Место оказания услуг: г. Москва, Измайловское шоссе, д.44. Согласно Приложения №1 (Схема).

# 2.2.  Срок поставки оборудования, монтаж, пуско-наладка, а также ввод в эксплуатацию должны быть выполнены в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Договора.

# 2.3. Условия оказания услуг: на условиях, указанных в Договоре.

Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования являются технологически и функционально связанными. Работы должны быть выполнены согласно условиям Технического задания (Далее по тексту ТЗ), с соблюдением нормативов законодательства Российской Федерации. Гарантия на оборудование и выполненные работы предоставляется на основании введенного в эксплуатацию оборудования и должна соответствовать требованиям настоящего ТЗ. Подрядчик обязан соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

  - Цель оказания услуг

3.1. В целях организации автоматизированного контроля и ограничения доступа пропуска лиц в здание ГМЦ Росстата, обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов для сотрудников и посетителей, обеспечения безопасности дежурного персонала необходимо осуществить закупку «Поставка, монтаж и наладка системы контроля и управления доступом (СКУД)».

  - Назначение и цели выполнения работ

## 4.1. Назначение системы.

Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для автоматизированного контролируемого пропуска лиц на охраняемый объект, организацию пропускного режима для сотрудников и посетителей на территорию, обеспечения требований режима на объекте, обеспечение безопасности дежурного персонала.

## 4.2. Цели создания системы.

СКУД должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- автоматический санкционированный доступ на территорию (с территории) объекта сотрудников и посетителей, имеющих необходимый электронный пропуск;

- блокирование несанкционированного доступа;

- формирование и выдачу команд управления исполнительным устройствам, установленным на проходных участках при считывании зарегистрированного в памяти подсистемы идентификационного признака (кода);

- ручное, автоматическое открывание преграждающих устройств СКУД для прохода, в том числе при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях с выдачей сигнала "Тревога", в соответствии с правилами противопожарной безопасности и правилами установленного режима;

- автоматическое архивирование базы данных СКУД;

- ведения единой базы данных персонала с картами доступа;

- присвоения пользователю одновременно нескольких уровней доступа;

- блокирование доступа при попытке повторного прохода на вход или выход, либо при нарушении определенной последовательности перемещения между зонами доступа;

- получения оперативной информации о количестве присутствующих на территории людях в целом, а также с разбивкой по отделам, подразделениям и арендаторам.

- формирование и выдача отчетов по различным событиям СКУД;

- передачу информации о состоянии системы на автоматизированные рабочие места (АРМ);

- учет времени пребывания сотрудников, посетителей  и организаций арендаторов;

- создание различных графиков прохода для разных групп сотрудников и посетителей;

- ведение учёта рабочего времени;

- анализ и контроль соблюдения трудовой дисциплины;

- расчет отработанного времени, опозданий, ранние приходы и поздние уходы с работы;

- экспорт отчётов в формат MS Excel, XML, HTML  и текстовый файл;

- экспорт  отчётов и данных, необходимых для реализации собственного учёта рабочего времени клиентами, в «1С:Предприятие 8.3»;

- выделение зоны входной группы за счет применения полуростового ограждения;

- видеонаблюдение гостевой зоны, реагирующей на движение,  с записью на видеорегистратор;

  - Общая характеристика системы

## 5.1. Общая характеристика СКУД.

Создаваемый на объекте Заказчика Программно-технический комплекс СКУД (ПТК СКУД) должен включать в себя программную и техническую части.

Программная часть включает в себя следующие компоненты:

- Комплект серверного и пользовательского программного обеспечения АРМ Бюро пропусков;

- Дополнительные утилиты настройки и конфигурирования оборудования,  необходимых  для работоспособности   устанавливаемой  системы.

Техническая часть должна включать в себя:

- Контроллеры СКУД;

- Стойки турникетов тумбового типа, с электромеханическими автоматическими преграждающими планками антипаника, со встроенными считывателями и картоприемником, для карт формата EMM и HID;

- Видеокамеры входной группы турникетов с видеорегистратором;

- Сервер СКУД с предустановленной операционной системой (предоставляется заказчиком).

- Персональный компьютер АРМ Бюро пропусков  с предустановленной операционной системой (предоставляется заказчиком).

- Периферийное оборудование: источники питания, настольные считыватели, поворотные створки, полуростовое ограждение;

- Магнитные дверные замки, дверные  доводчики и дверные считыватели.

ПТК СКУД представляет собой распределённую структуру контроллеров СКУД, устанавливаемых на объекте для выполнения требований настоящего Технического задания. Обработка информации осуществляется на центральном сервере с установленным серверным ПО. Взаимодействие серверов обработки данных с конечными устройствами (контроллерами СКУД, автоматизированными рабочими местами поста охраны и бюро пропусков, видеокамерами) должно осуществляется по каналам связи: Internet.

  - Требования к системе

### 6.1. Общие требования к системе СКУД.

СКУД должна обслуживать следующие помещения и устройства по типам:

- СКУД дверей управляет и контролирует с помощью магнитных замков и считывателей   двери лифтового холла 1-го этажа (восточная сторона) и двери эвакуационного выхода главного холла 1-го этажа;

- Электронная проходная СКУД должна быть  построена в соответствии с приложением к ТЗ  № 1,  и предусматривать 4 (четыре) точки прохода, выполненные с использованием турникетов тумбового типа российского производства или эквивалент, с электромеханическими автоматическими преграждающими планками  антипаника, со встроенными считывателями и картоприемником, для карт формата EMM и HID;

- Пропускная способность электронной проходной СКУД должна соответствовать пиковой нагрузке 60 (шестьдесят) человек в минуту, что соответствует 2000 человек,  работающих в одну смену;

- Комплект поставляемого оборудования должен содержать электронные карты формата ЕММ или HID в количестве 3000 (три тысячи)  штук.

Проход через турникеты должен осуществляться с помощью электронных пропусков.

При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации и запуске системы оповещения о пожаре турникеты должны обеспечить аварийное открытие прохода.  При этом на блоках индикации загораются зеленые индикаторы разрешения прохода для обоих направлений. На каждом турникете преграждающая планка, находящаяся в рабочем положении, автоматически переходит в вертикальное положение, освобождая проход. После этого на блоках индикации, одновременно для обоих направлений отображается индикация в виде зеленых индикаторов разрешения прохода с кратковременным включением красных индикаторов запрета прохода. Индикация отображается до снятия сигнала ПОЖАР. После снятия сигнала ПОЖАР,  на блоках индикации загорается красный индикатор запрета прохода, и турникет переходит в штатный  режим с опущенной планкой, планка поднимается вручную дежурным персоналом.

6.1.1. Алгоритм работы системы электронной проходной СКУД.

В штатном режиме электронная проходная СКУД обеспечивает организацию двух точек прохода на территорию объекта (ВХОД) и двух точек прохода с территории объекта (ВЫХОД). Контроль доступа может осуществляться вручную, оператором с помощью пульта дистанционного управления (ПДУ) или автоматически, при предъявлении пропусков на основе бесконтактных карт.

При работе электронная проходная СКУД с помощью тумбового турникета со встроенным картоприемником должна организовать изъятие пропусков по различным признакам (разовые пропуска, пропуска, идущие с нарушением времени и/или местоположения) при выходе с территории объекта.

Гостевые и временные пропуска выдаются в Бюро пропусков ГМЦ Росстата,  путем программирования  бесконтактных электронных карт через USB-настольный считыватель, подключенный к персональному компьютеру с установленным программным обеспечением учета контроля доступа.

Разделение входной группы  и  рабочей зоны обеспечивает полуростовое ограждение (Российского производства или эквивалент), выполненное из нержавеющей стали, в состав которого входят две поворотные створки с шириной прохода 1200 мм и стопорным механизмом. Данные механические поворотные створки обеспечивают дополнительное аварийное открытие прохода в зонах входа на территорию объекта и выхода с территории объекта электронной проходной СКУД.

Аварийное открытие прохода турникета выполняется автоматически при снятии питающего напряжения, например, при выходе из строя подключенного источника питания. При этом преграждающая планка, находящаяся в рабочем положении, опускаясь, автоматически освобождает проход. В таком положении обесточенный турникет с опущенной планкой будет находиться до момента восстановления напряжения питания. Приведение турникета в рабочее состояние производится аналогично обычному включению.

6.1.2. Требования к СКУД дверей.

Двери лифтового холла 1-го этажа (восточная сторона) и двери эвакуационного выхода главного холла 1-го этажа оборудуются контролируемыми проходами. СКУД дверей обеспечивает доступ сотрудников и ограничивает доступ гостей   в неконтролируемые зоны территории Заказчика.  Для этого на входе и выходе двери оснащаются накладными считывателями карт формата EMM и HID, а также электромагнитными замками и дверными доводчиками. СКУД дверей должна входить в общую систему.

Аварийная разблокировка дверей выполняется при подаче на контроллеры дверей сигнала ПОЖАР. После снятия сигнала ПОЖАР двери блокируются и проходы переходят в контролируемое состояние.

6.1.3. Требования к характеристикам взаимосвязей СКУД со смежными системами.

ПО (программное обеспечение) СКУД должно предусматривать возможность полной интеграции с другими внешними системами Заказчика  такими как «1С:Предприятие 8.3» и др.  в части передачи информации о состоянии устройств, отчетов, статистик.

6.1.4. Перспективы развития, модернизации системы.

ПО СКУД должно обеспечивать возможность дальнейшего расширения системы (количества контроллеров, пользователей в системе, количества удалённых рабочих мест).

### 6.2. Показатели назначения.

СКУД должно иметь программный модули учёта контроля доступа и расчёта рабочего времени обеспечивающий следующее:

- список сотрудников и ключей;

- создание различных графиков прохода для разных групп сотрудников и посетителей;

- ведение учёта рабочего времени;

- анализ и контроль соблюдения трудовой дисциплины;

- расчет отработанного времени, опозданий, ранние приходы и поздние уходы с работы и т.д.;

- экспорт отчётов в формат MS Excel, XML, HTML или текстовый файл;

- экспорт  отчётов и данных, необходимых для реализации собственного учёта рабочего времени клиентами, в «1С:Предприятие 8.3».

### 6.3. Требования к надежности.

Система должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление своих функций при возникновении следующих внештатных ситуаций:

- при сбоях в работе аппаратной части, приводящих к перезагрузке ОС сервера СКУД. Восстановление полной работоспособности серверной части ПО СКУД должно происходить автоматически после удачного перезапуска ОС;

- при ошибках, связанных с программным обеспечением сторонних производителей (ОС, драйверы устройств и др.), восстановление работоспособности.

Контроллеры СКУД устанавливаются внутри охраняемого (защищаемого) объекта и должны обеспечивать круглосуточный режим работы.

Средняя наработка контроллеров СКУД на отказ должна составлять не менее 35 000 ч.

Средний срок службы контроллеров СКУД должен быть не менее 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации системы  СКУД должен быть не менее  12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию.

### 6.4. Требования к безопасности.

Система электропитания контроллеров СКУД должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение и автоматическое восстановление электропитания после устранения причины неисправности.

Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье, связанные с работой контроллеров СКУД и выполнения ими своих функций, в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля и т.д., не должны превышать действующих норм СанПиН.

6.5. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Программная часть СКУД должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) на уровне не ниже установленного требованиями, предъявляемыми к категории 1Д по классификации действующего руководящего документа Гостехкомиссии России «Автоматизированные системы.

Компоненты подсистемы защиты от НСД должны обеспечивать:

- идентификацию пользователя;

- проверку полномочий пользователя при работе с системой.

### 6.6. Требования по сохранности информации при авариях.

Программное обеспечение СКУД должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. Должна быть предусмотрена возможность организации автоматического и ручного резервного копирования данных системы средствами системного и базового программного обеспечения (ОС, СУБД), входящего в состав программно- технического комплекса Заказчика.

### 6.7. Требования к защите от влияния внешних воздействий.

Конструкция контроллеров СКУД должна обеспечивает степень защиты оболочки IР20 по ГОСТ 14254-96.

Контроллеры должны сохранять работоспособность и выполнение всех предъявляемых требований при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009.

## 6.8. Требования к контроллерам и ПО СКУД.

### 6.8.1. Требования к контроллерам СКУД.

6.8.1.1. Контроллеры СКУД должны быть универсальными и поддерживать сразу несколько типов точек доступа.

6.8.1.2. Контроллеры должны иметь внешний блок питания от сети 220В 50 Гц с возможностью установки АКБ (не менее 7 А*ч). Должна поддерживаться функция автоматического отключения нагрузки при глубоком разряде АКБ. Все изменения режимов БП (пропадание 220В, разряд АКБ и др.) должны передаваться на сервер системы, а также отображаться на контроллерах СКУД по средствам световой индикации, а также при необходимости дублироваться звуковым сигналом.

6.8.1.3. Контроллеры должны поддерживать хранение информации при обесточивании контроллера до 5 лет.

6.8.1.4. Контроллеры должны иметь энергонезависимую память для хранения ключей и событий.

6.8.1.5. Контроллеры должны иметь дополнительные входы для подключения охранных датчиков, а также дополнительные выходы для управления внешними цепями.

6.8.1.6. Контроллеры должны обладать функцией аппаратного "антипассбэка".

6.8.1.7. Контроллеры должны поддерживать работу со считывателями с форматами передачи данных Wiegand-26 и TouchMemory.

### 6.8.2. Требования к ПО СКУД.

6.8.2.1. ПО СКУД должно функционировать под управлением следующих ОС: Windows 7 и выше.

6.8.2.2. ПО СКУД должно иметь клиент-серверную архитектуру. Сервер и удаленные рабочие места должны работать в распределенных сетях с организацией доменов.

6.8.2.3. ПО СКУД должно обеспечивать возможность подключения удаленных АРМ через сеть Internet.

6.8.2.4. ПО СКУД должно осуществлять контроль сотрудника с точностью до зоны доступа, сценарии управления доступом.

6.8.2.5. В ПО СКУД должна быть возможность настройки реквизитов, отображаемых в карточке сотрудника, при его проходе (фотография, личные данные, информация о нарушении сотрудником графика работы).

6.8.2.6. ПО СКУД должно обладать функцией импорта информации о сотрудниках.

6.8.2.7. ПО СКУД должно поддерживать работу с IP-видеокамерами.

6.8.2.8. В системе должна быть предусмотрена возможность экспорта отчетов в формат MS Excel, XML, HTML или текстовый файл.

6.8.2.9. Подсистема построения отчетов должна обеспечивать построение отчетов.

  - Требования к поставляемому оборудованию

Оборудование для создания системы контроля и управления доступом должно быть:

- новым, с гарантией завода производителя;

- поставляться с сертификатами соответствия;

- оборудование подлежит сервисной поддержке и обслуживанию производителем;

- наименование заказчика должно быть сообщено производителю в качестве первого пользователя.

  - Требования к выполнению работ

# 8.1. Основные требования к выполнению работ. При проводке кабельных линий не повреждать технические и инженерные коммуникации, предотвратить доступ к ним посторонних лиц.

Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на охраняемой территории (соблюдать режимные требования и пропускной режим, установленные на объекте).

При выполнении строительно-монтажных работ соблюдать требования:

- техники безопасности, охраны труда своих работников;

- правил и норм пожарной безопасности;

- правил и норм экологической безопасности.

Подрядчик должен гарантировать качество выполненных работ и используемых материалов:

- гарантийный срок качества выполненных работ с момента сдачи работ должен составлять не менее 12 месяцев;

- гарантийный срок на материалы устанавливается в соответствии с предоставленным сертификатом качества материалов и его гарантии к срокам эксплуатации.

Определить и согласовать с Заказчиком установку строительной техники и грузоподъемных механизмов (при необходимости).

Определить и согласовать места расположения контейнеров-накопителей для строительного мусора.

Подрядчику при выполнении работ по требованию Заказчика представлять исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

При проведении работ использовать современные технологии и строительные материалы.

Подрядчик должен предусмотреть следующие ограничения производства работ:

- согласовать с заказчиком график производства работ;

- не применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- в обязательном порядке проводить мероприятия, исключающие протечки, образование трещин и разрушение стен и потолков в смежных помещениях,

- не загромождать и не загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования, своевременно очищать площадку от строительного мусора с вывозом на свалку;

- категорически не допускать попадания строительного мусора и пыли в соседние помещения;

- категорически не допускать проживание сотрудников Подрядчика на территории объекта.

  - Порядок контроля и приемки системы в эксплуатацию

## 9.1. Сдача-приёмка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки приёмочной комиссией подписывается акт сдачи-приёмки выполненных работ и Заказчику передается налаженная и протестированная система, а также исполнительная  документация  для дальнейшего обслуживания СКУД.

  - Комплектация системы контроля и управления доступом (СКУД)

| № п/п | Наименование и характеристики | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Программное обеспечение для сервера и клиентскую часть на 2000 человек | шт. | 1 |
| 2 | Контроллер СКУД, подключение по сети Internet, функция аппаратный антипассбэк, возможность управления картоприемником и шлюзом, ПО в комплекте | шт. | 6 |
| 3 | Преобразователь интерфейсов RS-485 to Internet | шт. | 1 |
| 4 | Резервный источник питания входное напряжение 150-250 В/ выходное 13-14,5 В ток не менее 8А, световая и звуковая индикация, защита аккумулятора от глубокого разряда | шт. | 2 |
| 5 | Аккумуляторы свинцово-кислотные необслуживаемые 12В 17Ач | шт. | 2 |
| 6 | Кабель UTP 4x2x0,52 | метр | 300 |
| 7 | Стойка турникета тумбового типа электромеханическая с автоматическими преграждающими планками Антипаника, со встроенным считывателем и картоприемником для карт формата ЕММ и HID, корпус из неокрашенной нержавеющей стали | шт. | 1 |
| 8 | Стойка турникета тумбового типа электромеханическая с автоматическими преграждающими планками Антипаника, со встроенным считывателем для карт формата ЕММ и HID, корпус из неокрашенной нержавеющей стали | шт. | 3 |
| 9 | Карта ЕММ и HID стандартная с прорезью и номером 86*54*1,6мм | шт. | 3000 |
| 10 | Замок электромагнитный 12 V DC ток не менее 0,4 А, усилие не менее 250 кг в комплекте с планкой и монтажным комплектом | шт. | 2 |
| 11 | Считыватель карт ЕММ и HID , считывание до 10 см. | шт. | 4 |
| 12 | Реле на контроллеры для отключения от АПС напряжение катушки 12В ток сухого контакта не менее 10 А | шт. | 6 |
| 13 | Гофра д=20мм | метр | 200 |
| 14 | Пластиковый кабель канал белого цвета 15*20 мм | метр | 70 |
| 15 | Дюбель гвоздь 6*80 | шт. | 400 |
| 16 | Нейлоновые хомуты 4*100 | шт. | 300 |
| 17 | Видеокамера IP 2 Мп купольного типа уличного исполнения, ИК подсветка не менее 10 м, световой индикатор, IP 67 | шт. | 2 |
| 18 | Видеорегистратор для систем видеонаблюдения, 4 канала видео в аналоговом режиме, 6 каналов в гибридном режиме, и 9 каналов в цифровом режиме, стандарты PAL и NTSC, совместим с SATA-HDD, объем жесткого диска не менее 3 ТБ, возможность записи на внешние USB-накопители, в комплекте блок питания и USB-мышь | шт. | 1 |
| 19 | USB считыватель настольный 13,56MHz/ 125kHz, чтение идентификаторов ЕММ и HID, (чтение/запись), звуковая/ световая индикация, рабочая температура 0-50 градусов Цельсия | шт. | 2 |
| 20 | Полуростовое ограждение из нержавеющей стали | метр | 6 |
| 21 | Калитка с защелкой для дополнительного эвакуационного прохода из нержавеющей стали шириной 1,5 м | шт. | 2 |
| 22 | Доводчик дверной, масса двери 100 кг, цвет серый, рычаг с регулировкой по длине 100 мм, морозостойкий, тип рычага шарнирный быстро-разборный | шт. | 2 |
| 23 | Персональный компьютер (предоставляется заказчиком) | шт. | 2 |

  - Результат поставки оборудования и выполнения работ

Результатом поставки оборудования и выполнения работ являются:

- оборудование, поставленное по адресу Заказчика;

- товарные накладные, подписанные Заказчиком и поставщиком, и иная сопроводительная документация;

- акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Поставщиком;

- акт ввода в эксплуатацию нового оборудования, подписанный Заказчиком и Поставщиком.

# Контактное лицо, рабочий телефон:

# Начальник управления  эксплуатации зданий  (отдел № 101) – Мурашов Дмитрий Александрович, тел.: 8 (495) 607-41-41  доб. 97580,  электронная почта: GMC_MurashovDA@gmcrosstata.ru.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ____________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: __________________/_________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

к Договору № _____

от «____» __________ 20___ г.

Схема

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ____________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: __________________/_________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение №2

к Договору №  ________

от «___» _______________ 2020 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы

системы контроля и управления доступом (СКУД)

| № п/п | Наименование и характеристики товара | Еди-ница изме-рения | Цена за единицу товара, руб. | Кол-во поставляемого товара | *Общая стоимость, включая НДС (20%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Программное обеспечение для сервера и клиентскую часть на 2000 человек | шт. |  | 1 |  |
| 2 | Контроллер СКУД, подключение по сети Internet, функция аппаратный антипассбэк, возможность управления картоприемником и шлюзом, ПО в комплекте | шт. |  | 6 |  |
| 3 | Преобразователь интерфейсов RS-485 to Internet | шт. |  | 1 |  |
| 4 | Резервный источник питания входное напряжение 150-250 В/ выходное 13-14,5 В ток не менее 8А, световая и звуковая индикация, защита аккумулятора от глубокого разряда | шт. |  | 2 |  |
| 5 | Аккумуляторы свинцово-кислотные необслуживаемые 12В 17Ач | шт. |  | 2 |  |
| 6 | Кабель UTP 4x2x0,52 | метр |  | 300 |  |
| 7 | Стойка турникета тумбового типа электромеханическая с автоматическими преграждающими планками Антипаника, со встроенным считывателем и картоприемником для карт формата ЕММ и HID, корпус из неокрашенной нержавеющей стали | шт. |  | 1 |  |
| 8 | Стойка турникета тумбового типа электромеханическая с автоматическими преграждающими планками Антипаника, со встроенным считывателем для карт формата ЕММ и HID, корпус из неокрашенной нержавеющей стали | шт. |  | 3 |  |
| 9 | Карта ЕММ и HID стандартная с прорезью и номером 86*54*1,6мм | шт. |  | 3000 |  |
| 10 | Замок электромагнитный 12 V DC ток не менее 0,4 А, усилие не менее 250 кг в комплекте с планкой и монтажным комплектом | шт. |  | 2 |  |
| 11 | Считыватель карт ЕММ и HID , считывание до 10 см. | шт. |  | 4 |  |
| 12 | Реле на контроллеры для отключения от АПС напряжение катушки 12В ток сухого контакта не менее 10 А | шт. |  | 6 |  |
| 13 | Гофра д=20мм | метр |  | 200 |  |
| 14 | Пластиковый кабель канал белого цвета 15*20 мм | метр |  | 70 |  |
| 15 | Дюбель гвоздь 6*80 | шт. |  | 400 |  |
| 16 | Нейлоновые хомуты 4*100 | шт. |  | 300 |  |
| 17 | Видеокамера IP 2 Мп купольного типа уличного исполнения, ИК подсветка не менее 10 м, световой индикатор, IP 67 | шт. |  | 2 |  |
| 18 | Видеорегистратор для систем видеонаблюдения, 4 канала видео в аналоговом режиме, 6 каналов в гибридном режиме, и 9 каналов в цифровом режиме, стандарты PAL и NTSC, совместим с SATA-HDD, объем жесткого диска не менее 3 ТБ, возможность записи на внешние USB-накопители, в комплекте блок питания и USB-мышь | шт. |  | 1 |  |
| 19 | USB считыватель настольный 13,56MHz/ 125kHz, чтение идентификаторов ЕММ и HID, (чтение/запись), звуковая/ световая индикация, рабочая температура 0-50 градусов Цельсия | шт. |  | 2 |  |
| 20 | Полуростовое ограждение из нержавеющей стали | метр |  | 6 |  |
| 21 | Калитка с защелкой для дополнительного эвакуационного прохода из нержавеющей стали шириной 1,5 м | шт. |  | 2 |  |
| 22 | Доводчик дверной, масса двери 100 кг, цвет серый, рычаг с регулировкой по длине 100 мм, морозостойкий, тип рычага шарнирный быстро-разборный | шт. |  | 2 |  |
| 23 | Монтажные работы | Усл.ед. |  | 1 |  |
| 24 | Пусконаладочные работы | Усл.ед |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |
| в том числе НДС (20%): |  |

* Общая стоимость (Цена Договора) включает все расходы Поставщика на приобретение оборудования, его упаковку, доставку по адресу Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обеспечение гарантии качества оборудования в соответствии с требованиями Технического задания и иные затраты, издержки и расходы Поставщика, а также все налоги, сборы, пошлины (в том числе таможенные пошлины) и другие обязательные платежи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Заказчик: Временно исполняющий обязанности директора ГМЦ Росстата ______________ / А.Ю. Выскребенцев / М.П. | Поставщик: __________________/_________/ М.П. |
| --- | --- |